## Slide 1
Documents :
Plan de l’ouvrage
Désignations et repères des éléments
Programme :
Les matériaux composites bois
Ajout complémentaire :
Etude des assemblages
Informations :
Ce dossier propose une réalisation et des connaissances techniques détaillées autour d’un projet de menuiserie simple.
L’ouvrage est réalisable avec des outils à main. Il permet également d’accompagner les élèves jusqu’à l’utilisation des machines.
Présentation :
Ce dessous de plat personnalisable peut être réalisé selon deux techniques :
Avec des entailles droites et des angles perpendiculaires.
En utilisant une épure, permettant des angles variés.
Une fois terminé, l'ouvrage peut être gravé, peint, imprimé ou frappé avec des lettres aux souhaits de l’élève.
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : Le dessous de plat

## Slide 2
Plan, désignations et repères

## Slide 3
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Plan du dessous de plat
Réalisé avec le logiciel SketchUp
Support ordinateur en contreplaqué
Unité de mesure : mm
Menuiserie
Vue en perspective
Matière : contreplaqué de 16 mm

## Slide 4
Les matérieux composites bois

## Slide 5
Contexte professionnel :
Un atelier de menuiserie spécialisé dans la fabrication de mobilier souhaite réaliser un dessous de plat avec des outils à main pour une fête organisée par la mairie, qui met en valeur le travail artisanal.
Cet ouvrage doit répondre à certaines exigences : être esthétique, fonctionnel, et illustrer des techniques traditionnelles de menuiserie.
Mise en situation :
Afin de répondre aux besoins de la fête organisée par la mairie vous devez réaliser des dessous de plat en chêne massif.
Soucieux de la durabilité et de l'origine du bois, il souhaite que le menuisier détaille les dates d’abattage des arbres utilisés pour garantir la qualité et la stabilité de l'ouvrage dans le temps.
Dans ce contexte, le menuisier doit faire preuve d’une expertise pointue pour déterminer l’arbre et les parties de la bille qui conviennent le mieux d’utiliser.
Objectif :
Sélectionnez une bille de bois abattue pendant les mois recommandés d’abattage et déterminez les parties utile en menuiserie.
On demande :
De sélectionner les parties d’une bille utile à la menuiserie
De déterminer les dates d’abatage recommandées en fonction de la famille d’arbres
On donne :
Des illustrations sur l’arbre, la bille de bois et les différentes coupes
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : L’arbre

## Slide 6
Les deux grandes familles d’arbres
Il existe deux grandes catégories d'arbres :
Les feuillus et les résineux.
Les feuillus possèdent des feuilles qu'ils perdent généralement à partir automne, on les appelle des arbres à feuilles caduques. Les essences de feuillus comprennent des bois tels que le chêne, le hêtre, le frêne, et le merisier. Ces bois, souvent durs et denses, sont privilégiés en menuiserie pour leur résistance et leur durabilité, ce qui en fait d'excellents choix pour le mobilier, les parquets, et les escaliers.
Les résineux, également appelés conifères, produisent des cônes (les pommes de pin). Ils ont des « feuilles » sous forme d’aiguilles qu'ils conservent toute l'année, ce sont donc des arbres à feuillage persistant. Les principales essences de résineux utilisées en menuiserie incluent le pin, l’épicéa et le sapin. Moins denses que les feuillus, ils sont faciles à travailler et largement employés pour les charpentes, le lambris, les pergolas et d'autres éléments de construction.
Les dates d’abatage
L’abattage des feuillus se fait généralement en automne ou en hiver, lorsque la sève est descendue. Le bois abattu à cette période présente plusieurs avantages : il est moins vulnérable aux attaques d’insectes et de champignons, car la teneur en sucre dans la sève est plus faible, ce qui réduit son attractivité pour les nuisibles. De plus, la teneur en eau est moindre, permettant de réduire les coûts de séchage et de transport.
L’abattage des résineux dépend des conditions d’accessibilité, comme la présence de neige ou la saison des pluies, car ces éléments peuvent affecter le transport dans les forêts de montagne où les résineux sont fréquents. Contrairement aux feuillus, les résineux nécessitent souvent des traitements avec des insecticides ou des fongicides pour résister aux attaques des insectes xylophages (qui se nourrissent de bois) et des champignons lignivores.
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : L’arbre
Reconnaître un feuillu
Reconnaitre un résineux
1/4

## Slide 7
L’Intelligence artificielle contre l’intelligence réelle !

## Slide 8
Contexte professionnel :
Un atelier de menuiserie spécialisé dans la fabrication de mobilier souhaite réaliser un dessous de plat avec des outils à main pour une fête organisée par la mairie, qui met en valeur le travail artisanal.
Cet ouvrage doit répondre à certaines exigences : être esthétique, fonctionnel, et illustrer des techniques traditionnelles de menuiserie.
Mise en situation :
Afin de répondre aux besoins de la fête organisée par la mairie vous devez réaliser des dessous de plat en chêne massif.
Soucieux de la durabilité et de l'origine du bois, il souhaite que le menuisier détaille les dates d’abattage des arbres utilisés pour garantir la qualité et la stabilité de l'ouvrage dans le temps.
Dans ce contexte, le menuisier doit faire preuve d’une expertise pointue pour déterminer l’arbre et les parties de la bille qui conviennent le mieux d’utiliser.
Objectif :
Sélectionnez une bille de bois abattue pendant les mois recommandés d’abattage et déterminez les parties utile en menuiserie.
On demande :
De sélectionner les parties d’une bille utile à la menuiserie
De déterminer les dates d’abatage recommandées en fonction de la famille d’arbres
On donne :
Des illustrations sur l’arbre, la bille de bois et les différentes coupes
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : L’arbre

## Slide 9
Les deux grandes familles d’arbres
Il existe deux grandes catégories d'arbres :
Les feuillus et les résineux.
Les feuillus possèdent des feuilles qu'ils perdent généralement à partir automne, on les appelle des arbres à feuilles caduques. Les essences de feuillus comprennent des bois tels que le chêne, le hêtre, le frêne, et le merisier. Ces bois, souvent durs et denses, sont privilégiés en menuiserie pour leur résistance et leur durabilité, ce qui en fait d'excellents choix pour le mobilier, les parquets, et les escaliers.
Les résineux, également appelés conifères, produisent des cônes (les pommes de pin). Ils ont des « feuilles » sous forme d’aiguilles qu'ils conservent toute l'année, ce sont donc des arbres à feuillage persistant. Les principales essences de résineux utilisées en menuiserie incluent le pin, l’épicéa et le sapin. Moins denses que les feuillus, ils sont faciles à travailler et largement employés pour les charpentes, le lambris, les pergolas et d'autres éléments de construction.
Les dates d’abatage
L’abattage des feuillus se fait généralement en automne ou en hiver, lorsque la sève est descendue. Le bois abattu à cette période présente plusieurs avantages : il est moins vulnérable aux attaques d’insectes et de champignons, car la teneur en sucre dans la sève est plus faible, ce qui réduit son attractivité pour les nuisibles. De plus, la teneur en eau est moindre, permettant de réduire les coûts de séchage et de transport.
L’abattage des résineux dépend des conditions d’accessibilité, comme la présence de neige ou la saison des pluies, car ces éléments peuvent affecter le transport dans les forêts de montagne où les résineux sont fréquents. Contrairement aux feuillus, les résineux nécessitent souvent des traitements avec des insecticides ou des fongicides pour résister aux attaques des insectes xylophages (qui se nourrissent de bois) et des champignons lignivores.
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : L’I.A contre l’I.R
Reconnaître un feuillu
Reconnaitre un résineux
1/4