## Slide 1
Documents :
Plan de l’ouvrage
Désignations et repères des éléments
Programme :
L’arbre
Les vues (dessin industriel)
Les bases du logiciel SketchUp (logiciel DAO)
Réaliser une entaille (en atelier)
Les signes d’établissement
Quelques assemblages de menuiserie
Réalisation d’un mi-bois (en atelier)
Utilisation du rabot
Utilisation du ciseaux à bois
Utilisation de la scie
L’épure
Réalisation d’une épure en atelier
Réalisation du dessous de plat (en atelier)
La feuille de débit
Les conversions mètre centimètre
Les utilisations des m, m² et m³
Calcul du cubage
La finition d’un ouvrage d’intérieur en bois massif
Ajout complémentaire :
Etude des assemblages
Informations :
Ce dossier propose une réalisation et des connaissances techniques détaillées autour d’un projet de menuiserie simple.
L’ouvrage est réalisable avec des outils à main. Il permet également d’accompagner les élèves à l’utilisation des machines.
Présentation :
Ce dessous de plat personnalisable peut être réalisé selon deux techniques :
Avec des entailles droites et des angles perpendiculaires.
En utilisant une épure, permettant des angles variés.
Une fois terminé, l'ouvrage peut être gravé ou frappé avec des lettres aux souhaits de l’élève.
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : Le dessous de plat

## Slide 2
Plan, désignations et repères

## Slide 3
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Plan du dessous de plat
Réalisé avec le logiciel SketchUp
Dessous de plat
Unité de mesure : mm
Menuiserie
Vue en éclaté
Vue en perspective

## Slide 4
Ce dessous de plat est composé de :
2 Montants
1 Montant intermédiaire
2 Traverses
1 Traverse intermédiaire
On attribut à chaque éléments un repère en partant de 100 et on change de centaine à chaque élément différent
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Désignations et repères des éléments du dessous de plat
102
201
101
202
Repères | Désignations
101 | Montants
102 | Montant intermédiaire
201 | Traverses
202 | Traverse intermédiaire

## Slide 5
Le logiciel SketchUp

## Slide 6
La feuille de débit
Les repères
On commence généralement avec un numéro de base pour le premier élément, souvent "101", afin de marquer le début de la série.
Chaque pièce similaire (de même type et dimension) est ensuite numérotée consécutivement, par exemple "102" pour la suivante, "103", et ainsi de suite. Cela permet une identification rapide et efficace des pièces interchangeables.
Quand un nouvel élément différent apparaît, on change de série de numéros, passant à "201" pour le premier élément différent, puis "202", etc. Ce système évite toute confusion entre les pièces et aide à bien structurer la feuille de débit.
Le document
La feuille de débit est un document technique qui va permettre de réaliser le débit des pièces nécessaires à la réalisation d’un ouvrage.
Elle sert également à déterminer les volumes et les surfaces des bois utilisés en vue d’une commande et du calcul du prix de revient.
Ce document doit comporter toutes les informations utiles au débiteur, tel que :
1. Le numéro de repère des pièces.
2. La désignation des pièces. (montant; traverse, dos...)
3. Le nombre de pièces à débiter.
4. Les dimensions ( longueur, largeur, épaisseur ).
5. La matière ( ou essence ) employée.
6. Le cubage de chaque pièce et le cubage total de l’ouvrage.
Les dimensions majorées
En menuiserie, les surcotes (ou dimensions majorées) désignent des marges ajoutées aux dimensions finales d'une pièce de bois massif avant qu'elle ne soit travaillée ou assemblée. Ces marges permettent de compenser les pertes de matériau dues aux différentes étapes de travail du bois, telles que le dégauchissage et le rabotage.
M. Du Chevreuil
Professeur en génie industriel bois
Repère | Désignation | Quantité | Matière Ou essence | Dimensions finies Au cote |  |  | Dimensions majorées ou brutes (avec surcote) |  | 
 |  |  |  | Longueur | Largeur | Epaisseur | Longueur | Largeur | Epaisseur
Technicien Menuisier Agenceur

## Slide 7
Le calcul du cubage
Note importante
On commence généralement avec un numéro de base pour le premier élément, souvent "101", afin de marquer le début de la série.
La formule et calcul
Pour calculer le volume d'une pièce de bois, il suffit de multiplier la longueur, la largeur et l'épaisseur. Les dimensions doivent être converties en mètres pour obtenir le volume en mètres cubes (m³).
Longueur : 255 mm = 0,255 m
Largeur : 40 mm = 0,040 m
Épaisseur : 20 mm = 0,020 m
Le volume se calcule ainsi :
Les dimensions majorées
En menuiserie, les surcotes (ou dimensions majorées) désignent des marges ajoutées aux dimensions finales d'une pièce de bois massif avant qu'elle ne soit travaillée ou assemblée. Ces marges permettent de compenser les pertes de matériau dues aux différentes étapes de travail du bois, telles que l’usinage, le sciage, le rabotage et le ponçage.
M. Du Chevreuil
Professeur en génie industriel bois
Repère | Désignation | Quantité | Matière Ou essence | Dimensions finies Au cote |  |  | Dimensions majorées ou brutes (avec surcote) |  |  | Cubage en m³
 |  |  |  | Longueur | Largeur | Epaisseur | Longueur | Largeur | Epaisseur | 
Technicien Menuisier Agenceur

## Slide 8
Evaluation : Le calcul du cubage
Formule pour le calcul du cubage :
Longueur (mm) x Largeur (mm) x Epaisseur (mm) = Résultat (mm³)
Afin de faciliter vos calculs à la calculatrice, convertissez vos millimètres directement en mètre pour que le résultat s’affiche directement en m³ (mètre carré)
1 mm = 0,001 m donc 1 ÷ 1000
1 mm³ = 0,000000001 m³ donc 1 ÷ 1 000 000 000
Nom : ………………………
Prénom : ………………………
Classe : ………………………
Note : …………………../20
M. Du Chevreuil
Professeur en génie industriel bois
Repère | Désignation | Quantité | Matière Ou essence | Dimensions finies Au cote |  |  | Dimensions majorées ou brutes (avec surcote) |  |  | Cubage m³
 |  |  |  | Longueur | Largeur | Epaisseur | Longueur | Largeur | Epaisseur | 
Instructions : A l’aide du plan, remplir cette feuille de débit en indiquant un repère différent entre les montants et les traverses. Grouper les éléments entre eux si les longueurs, largeurs et épaisseurs sont identiques. Ajouter les cotes majorées pour la découpe aux machines. Faites apparaitre vos calculs pour le cubage. |  |  |  | Calculs du cubage : 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  | 
Technicien Menuisier Agenceur

## Slide 9
Le planning des phases 1/2
Le document
Le planning des phases, appelé aussi ordonnancement des phases, est un document qui permet de visualiser les différentes phases nécessaires pour réaliser un ensemble ou un sous ensemble.
L’objectif du planning des phases est d’ordonnancer et de visualiser toutes les phases d’usinage nécessaires à la réalisation d’un ouvrage. Ce planning est représenté sous la forme d’un graphique et est un élément complémentaire des documents techniques comme le plan de l’ouvrage et la feuille de débit.
Utilité
Organisation et Préparation :
Le planning des phases aide à organiser les tâches de manière séquentielle, garantissant que chaque étape est réalisée dans le bon ordre. Cela optimise le flux de travail et réduit les risques d’erreurs ou de retard.
Visualisation du Processus :
En représentant graphiquement les différentes phases, ce planning offre une vue d’ensemble claire du projet. Les menuisiers peuvent ainsi identifier rapidement les étapes critiques et les dépendances entre les tâches.
Gestion du Temps :
En définissant des délais pour chaque phase, le planning permet de mieux gérer le temps et les ressources. Cela assure que les projets sont réalisés dans les délais impartis, améliorant ainsi la satisfaction des clients.
M. Du Chevreuil
Professeur en génie industriel bois
pied
Traverse haute
Repère | Nb. | Désignation | Longueur | Largeur | Epaisseur
101 | 4 | Pieds | 450 | 50 | 25
104 | 2 | Traverse haute | 288 | 50 | 24
Feuille de débit
Technicien Menuisier Agenceur

## Slide 10
Le planning des phases 2/2
Informations
Pour le réaliser, on utilise des abréviations qui ne sont ni normalisées, ni conventionnelles.
Non normalisées : Cela veut dire qu'il n'existe pas de règle officielle ou de standard reconnu pour ces abréviations dans le domaine de la menuiserie. Elles ne sont pas établies par une organisation ou une autorité spécifique.
Non conventionnelles : Cela indique que ces abréviations ne sont pas couramment acceptées ou utilisées de manière uniforme par les professionnels de la menuiserie. Elles peuvent varier d'une personne à l'autre, d'une entreprise à l'autre, ou même d'un projet à l'autre.
Composition du document
Le planning des phases a pour objectif d’organiser le travail à l’atelier, il doit comporté au minimum :
Les éléments à réaliser avec leurs repères (que l’on retrouve dans la feuille de débit
Les différentes phases à réaliser dans un ordre logique d’exécution
Il permet d’avoir une vision globale de la fabrication et d’usiner l’ouvrage de manière rationnelle.
Exemple d’abréviation
M. Du Chevreuil
Professeur en génie industriel bois
Usinage | Abréviation
Tronçonnage | TRO
Délignage | DEL
Rabotage | RAB
Corroyage | COR
Rainurage | RAI
Profilage | PRO
Tenonnage | TEN
Mortaisage | MOR
Perçage | PER
Ponçage | PON
Montage | MON
Finition | FIN
Traçage | TRA
Exemple de planning des phases
Elément | Opérations
101 | 
102 | 
COR
TRA
TRO
MOR
COR
TRA
TEN
PRO
MON
Dans ce planning, on relie les éléments en fonction de la suite chronologique des opérations à effectuer et en fonction des éléments usinés en même temps (exemple du montage).
FIN
Technicien Menuisier Agenceur

## Slide 11
Evaluation : Le planning des phases
Note : Pour une seule pièce, plusieurs possibilité sont justes, en fonction des machines disponibles à l’atelier.
Remplir le planning des phases pour le dessous de table, à l’aide des images du plan, des abréviations données dans le cours et de vos connaissances. N’oubliez pas de relier les cases entres elles si besoin:
Abréviation à utiliser
M. Du Chevreuil
Professeur en génie industriel bois
Elément | Opérations
planning des phases à remplir
Usinage | Abréviation
Tronçonnage | TRO
Délignage | DEL
Rabotage | RAB
Corroyage | COR
Rainurage | RAI
Profilage | PRO
Tenonnage | TEN
Mortaisage | MOR
Perçage | PER
Ponçage | PON
Montage | MON
Finition | FIN
Traçage | TRA
Technicien Menuisier Agenceur