## Slide 1
Documents :
Plan de l’ouvrage
Désignations et repères des éléments
Programme :
Les matériaux composites bois
Ajout complémentaire :
Etude des assemblages
Informations :
Ce dossier propose une réalisation et des connaissances techniques détaillées autour d’un projet de menuiserie simple.
L’ouvrage est réalisable avec des outils à main. Il permet également d’accompagner les élèves jusqu’à l’utilisation des machines.
Présentation :
Ce dessous de plat personnalisable peut être réalisé selon deux techniques :
Avec des entailles droites et des angles perpendiculaires.
En utilisant une épure, permettant des angles variés.
Une fois terminé, l'ouvrage peut être gravé, peint, imprimé ou frappé avec des lettres aux souhaits de l’élève.
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : Fenêtres et volets

## Slide 2
Plan, désignations et repères

## Slide 3
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Plan d’ensemble
Réalisé avec le logiciel SketchUp
Banc style causeuse
Unité de mesure : mm
Menuiserie
Vue en perspective
Matières : Bois massif de 80x80 mm, MDF 30mm et CP 16mm

## Slide 4
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Plan coté de l’ensemble
Réalisé avec le logiciel SketchUp
Banc style causeuse
Unité de mesure : mm
Menuiserie
Vue en perspective
Matières : Bois massif de 80x80 mm, MDF 30mm et CP 16mm

## Slide 5
Eléments A
Nomenclature et feuille de débit
Réalisé avec le logiciel SketchUp
Banc style causeuse
Unité de mesure : mm
Menuiserie
Matières : Bois massif de 80x80 mm, MDF 30mm et CP 16mm
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Eléments B
Eléments C
Eléments D
Eléments E
Désignation | Quantité | Matière Ou essence | Dimensions finies Au cote |  |  | Dimensions majorées ou brutes (avec surcote) |  | 
 |  |  | Longueur | Largeur | Epaisseur | Longueur | Largeur | Epaisseur
Traverses longues | 9 | Massif | 900 | 80 | 80 | 950 | 85 | 85
Traverses courtes | 8 | Massif | 660 | 80 | 80 | 710 | 85 | 85
Montants Une pièce | 2 | Massif | 2000 | 80 | 80 | 2050 | 85 | 85
Montants milieu | 4 | Massif | 1650 | 80 | 80 | 1700 | 85 | 85
mi-Montants | 4 | Massif | 2000 | 80 | 40 | 2050 | 85 | 45

## Slide 6
Plan du dessous de plat
Réalisé avec le logiciel SketchUp
Banc style causeuse
Unité de mesure : mm
Menuiserie
Matières : Bois massif de 80x80 , MDF 30 et CP 16
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Eléments A
Eléments B
Eléments C

## Slide 7
Plan du dessous de plat
Réalisé avec le logiciel SketchUp
Support ordinateur en contreplaqué
Unité de mesure : mm
Menuiserie
Matières : Bois massif de 80x80 mm, MDF 30mm et CP 16mm
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Eléments D
Vue de haut

## Slide 8
Les fenêtres

## Slide 9
Contexte professionnel :
La région a lancé un projet pour équiper les élèves de supports pour ordinateurs portables, afin d’améliorer les conditions de travail des élèves.
Ces supports doivent être fonctionnels, robustes, esthétiques. Ce projet permet aux élèves de mettre en pratique leurs compétences en menuiserie et en conception technique, tout en contribuant à un besoin concret.
Mise en situation :
Afin de répondre aux besoins de la fête organisée par la mairie vous devez réaliser des dessous de plat en chêne massif.
Soucieux de la durabilité et de l'origine du bois, il souhaite que le menuisier détaille les dates d’abattage des arbres utilisés pour garantir la qualité et la stabilité de l'ouvrage dans le temps.
Dans ce contexte, le menuisier doit faire preuve d’une expertise pointue pour déterminer l’arbre et les parties de la bille qui conviennent le mieux d’utiliser.
Objectif :
Sélectionnez une bille de bois abattue pendant les mois recommandés d’abattage et déterminez les parties utile en menuiserie.
On demande :
De sélectionner les parties d’une bille utile à la menuiserie
De déterminer les dates d’abatage recommandées en fonction de la famille d’arbres
On donne :
Des illustrations sur l’arbre, la bille de bois et les différentes coupes
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : Le vocabulaire
des fenêtres

## Slide 10
Battant : Partie mobile de la fenêtre, porte, coulissant, appelée plus souvent ouvrant ou vantail (pluriel : vantaux)
Béquille : Poignée permettant la saisie et l’ouverture d’une porte fenêtre
Châssis : Terme couramment utilisé en synonyme d’un ensemble composant la menuiserie.
Chicane : Jonction entre deux vantaux d’une baie coulissante.
Couvre-joint : Baguette de finition en périphérie (généralement intérieure) d’une fenêtre, qui permet de recouvrir la liaison entre le dormant et le murs.
Dormant : Partie fixe en bois ou en métal formant l’encadrement d’une porte, d’une fenêtre. Il s’agit de la partie fixée dans la maçonnerie.
Parclose : Profil assurant le maintien du vitrage.
Huisserie : Partie fixe en bois ou en métal formant l’encadrement d’une porte, d’une fenêtre.
Meneau : Montant (vertical) intermédiaire divisant une baie.
Montant : Partie verticale de dormant ou battant.
Paumelle : Organe qui assure la fixation du battant sur le dormant en permettant la rotation du battant.
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : Le vocabulaire des fenêtres
1/2

## Slide 11
Crémone : Dispositif de verrouillage multiple par action d’une poignée unique
Gâche : Pièce métallique fixée sur un dormant dans laquelle s’engage un organe de verrouillage (tringle, galet, pêne…).
Parclose : Profil assurant le maintien du vitrage.
Jet d’eau : Profil rapporté au bas des vantaux pour rejeter les eaux de ruissellement vers l’extérieur.
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : Le vocabulaire des fenêtres
2/2

## Slide 12
Les volets

## Slide 13
Contexte professionnel :
La région a lancé un projet pour équiper les élèves de supports pour ordinateurs portables, afin d’améliorer les conditions de travail des élèves.
Ces supports doivent être fonctionnels, robustes, esthétiques. Ce projet permet aux élèves de mettre en pratique leurs compétences en menuiserie et en conception technique, tout en contribuant à un besoin concret.
Mise en situation :
Afin de déterminer si les menuisiers sont remplaçable par l’intelligence artificielle, vous participez à une expérience ou des questions sont posées à des I.A pour effectuer des analyses et des études de situations en menuiserie
Objectif :
Sélectionnez une bille de bois abattue pendant les mois recommandés d’abattage et déterminez les parties utile en menuiserie.
On demande :
De répondre a des questions en réalisant des recherches avec l’I.A ou les moteurs de recherche.
On donne :
Des illustrations sur l’arbre, la bille de bois et les différentes coupes
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : L’I.A contre l’E.H

## Slide 14
ChatGPT (OpenIA):
la menuiserie sera impactée par l’intelligence artificielle (IA), mais plutôt comme un outil d’optimisation que comme un remplacement des artisans. […]
L'IA, un allié plutôt qu’un remplaçant
Même avec des avancées, la sensibilité, la créativité et l’adaptabilité d’un artisan menuisier resteront essentielles. L’IA optimisera la productivité, mais ne remplacera pas le savoir-faire et l’expérience nécessaires pour comprendre et travailler le bois.
DeepSeek (High-Flyer):
La menuiserie restera probablement un domaine où le savoir-faire artisanal et la créativité humaine resteront essentiels. L'IA sera plutôt un outil complémentaire pour améliorer l'efficacité et la qualité, plutôt qu'un remplacement total des compétences humaines.
Copilot (Windows) :
Oui, l'intelligence artificielle (IA) devrait avoir un impact significatif sur la menuiserie. Voici quelques raisons principales : (en résumé)
Optimisation de la conception et de la modélisation
Prédiction des pannes et maintenance prédictive
Sécurité et ergonomie
Automatisation des
Gestion des projets et des risques
MyAI (SnapChat) :
La menuiserie, comme beaucoup d'autres métiers, pourrait être impactée par l'intelligence artificielle. Par exemple, des outils automatisés pourraient aider à concevoir des meubles plus rapidement ou à optimiser la production. Ça pourrait aussi permettre de personnaliser les designs selon les goûts des clients. Mais d'un autre côté, il y a toujours un besoin pour le savoir-faire humain, surtout pour des créations uniques ou des réparations délicates. Donc, je pense que l'IA pourrait compléter le travail des menuisiers plutôt que de le remplacer complètement.
Grok (Elon Musk / X) :
[…] il est important de noter que : - La menuiserie artisanale, qui valorise le savoir-faire et l'originalité, continuera probablement à exister parallèlement à ces innovations technologiques. L'IA pourrait même augmenter la valeur de ces compétences en permettant aux artisans de se concentrer sur le travail créatif plutôt que sur les tâches répétitives.
- Les menuisiers devront s'adapter aux nouvelles technologies, ce qui pourrait nécessiter des formations continues pour rester compétitifs. En résumé, bien que l'IA ne remplace pas complètement les menuisiers, elle peut transformer profondément les méthodes de travail, les rendant plus efficaces, sûres et créatives.
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : L’I.A contre l’E.H
1/4
Est-ce que la menuiserie sera impactée par l'intelligence artificielle, et pourquoi ?

## Slide 15
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : L’I.A contre l’E.H
2/4
Goupe A.I
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
Goupe E.H
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

## Slide 16
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : L’I.A contre l’E.H
3/4

## Slide 17
Analyse de Plans et Croquis
📌 Exercice : On donne aux élèves un croquis incomplet (vue en plan, élévation ou perspective) et ils doivent :
Compléter les vues manquantes.
Étude de Cas Matérielle
📌 Exercice : Observer un morceau de bois réel (ou une photo) et répondre :
Quel serait son usage optimal en menuiserie ?
Recherche de Solutions d’Assemblage
📌 Exercice : Pour un meuble donné (ex. une étagère murale ou un tiroir), demander :
Quelles sont les différentes façons de réaliser l’assemblage ?
Quels sont les avantages et inconvénients de chaque méthode ?
Quel choix ferait-il et pourquoi ?
Recherches Historiques et Techniques
📌 Exercice : Proposer une recherche sur des techniques traditionnelles (ex. tenon-mortaise japonais, menuiserie sans vis ni colle, mobilier régional).
D’où vient cette technique ?
Pourquoi était-elle utilisée ?
Est-elle encore pertinente aujourd’hui ?
Problèmes de calcul et de mesure
Exercice : Proposer des problèmes de calcul liés à la menuiserie, comme la conversion d'unités (pouces en centimètres), le calcul de la quantité de bois nécessaire pour un projet, ou l'estimation des pertes de matériau.
Réflexion sur l'ergonomie et la conception
Exercice : Demander aux élèves de concevoir un plan de travail ou un établi en tenant compte de l'ergonomie et de l'efficacité des mouvements.
Identifier les outils de menuiserie
Description: Proposez une liste d'outils de base (scie, rabot, ciseau à bois, etc.) et demandez aux élèves de décrire leur fonction et leur utilisation spécifique.
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : L’I.A contre l’E.H
4/4

## Slide 18
Critères de notation :
Noms et prénoms de l’élève :
………………………………………………… (TTMA)
Instructions :
Débiter, plaquer et affleurer les portes de l’ouvrage
A Vérifier :
Les portes sont débités et respectent les mesures du caisson
Les portes sont plaqués des deux cotés
La placage n’est pas vif sur les arrêtes du meubles, un chanfrein ou un ponçage a été réalisé
Le placage doit être parfaitement appliqué, sans laisser apparaître de traces de colle, de perforations ou d'écarts sur les arêtes des portes
Les portes sont poncés et prêtent à accueillir la finition
Compétences évaluées :
C3.6 Conduire les opérations de montage et de finition
Sous-compétences :
C3.62 Cadrer, monter et
solidariser les sous-
ensembles
C3.65 Contrôler en cours, en fin
de montage et de finition :
les caractéristiques
fonctionnelles,
dimensionnelles,
géométriques, esthétiques
C3.5 Conduire les opérations de mise en forme et de placage
C3.52 Encoller et/ou insérer les
pièces et les composants
C3.54 Contrôler les
caractéristiques
mécaniques
dimensionnelles,
géométriques et esthétique
Technicien
Menuisier Agenceur
Sujet : fabrication et installation des portes
Critère évalué | Absence | Non maitrisé | Moyennement acquis | satisfaisant | Très satisfaisant
Les portes sont plaquées des deux cotés (4 pts) |  | Non effectué |  |  | effectué
Les portes sont débités aux cotes (4 pts) |  | Décalage de plus de 2 mm | Décalage de 2 mm | Décalage de 1 mm | Aucun décalage
Le placage est parfaitement appliqué. (4 pts) |  | Il y a plus d’une trace de colle, plus d’une arrête n’est pas fermée |  | Il y a une traces de colles ou une arrête n’est pas fermée | Toute les arrêtes sont parfaitement fermées, la surface est propre
La placage n’est pas vif sur les arrêtes du meubles, un chanfrein ou un ponçage a été réalisé (4 pts) |  | Plus de deux arrêtes vives | Deux arrêtes vives | Une arrête vive | Aucune arête vives
Les portes sont poncés et prêtent à accueillir la finition (4 pts) |  | Non effectué |  |  | effectué
Note finale: |  |  |  |  |