## Slide 1
Documents :
Plan de l’ouvrage
Désignations et repères des éléments
Programme :
Les matériaux composites bois
Les colles
Le collage
Le serrage
Le calepinage
Processus de fabrication
Les lames de scie circulaire
La lamelleuse
Le calepinage
La nomenclature
Ajout complémentaire :
Etude des assemblages
Informations :
Ce dossier propose une réalisation et des connaissances techniques détaillées autour d’un projet de menuiserie simple.
L’ouvrage est réalisable avec des outils à main. Il permet également d’accompagner les élèves jusqu’à l’utilisation des machines.
Présentation :
Ce dessous de plat personnalisable peut être réalisé selon deux techniques :
Avec des entailles droites et des angles perpendiculaires.
En utilisant une épure, permettant des angles variés.
Une fois terminé, l'ouvrage peut être gravé, peint, imprimé ou frappé avec des lettres aux souhaits de l’élève.
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : Support ordinateur

## Slide 2
Plan, désignations et repères

## Slide 3
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Plan du support ordinateur
Réalisé avec le logiciel SketchUp
Support ordinateur en contreplaqué
Unité de mesure : mm
Menuiserie
Vue en perspective
Matière : contreplaqué de 16 mm et 5 mm

## Slide 4
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
nomenclature du support ordinateur
Réalisé avec le logiciel SketchUp
Support ordinateur en contreplaqué
Unité de mesure : mm
Menuiserie
Matière : contreplaqué de 16 mm et 5 mm
Repère | Désignation
101 | Montants
201 | Plateau
202 | Alaise
203 | Dos du plateau
301 | Séparateurs
401 | Traverse base
402 | Dos de séparateurs
101
201
202
203
301
403
401

## Slide 5
Informations
Les repères : 100, 200, 300… à chaque éléments différents
La désignation : Montants, montant intermédiaire, traverses, traverse intermédiaire, séparateurs (l’ensemble des éléments de l’ouvrage)
La matière : L’ouvrage se compose uniquement de contreplaqué
Les dimensions finies : Celles indiquées sur le plan
Les dimensions majorées : Les panneaux ne nécessites pas de passages à la raboteuse, ils n’ont pas besoin d’être équarri
Remplir la feuille de débit
A l’aide du plan, remplir cette feuille de débit.
Des éléments du tableau sont déjà prérempli
Nom : ………………………
Prénom : ………………………
Classe : ………………………
Note : …………………../20
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Evaluation : La feuille de débit
Repère | Désignation | Quantité | Matière Ou essence | Dimensions finies (Aux cotes du plan) |  | 
 |  |  |  | Longueur | Largeur | Epaisseur
101 | Montants | 3 | C.P |  |  | 16
201 | Plateau |  | ‘’ |  |  | 
202 | Alaise |  | ‘’ |  | 30 | 
203 | Dos du plateau |  | ‘’ |  |  | 
301 | Séparateurs |  | ‘’ |  | 118 | 5
401 | Traverse base |  | ‘’ |  | 100 | 
402 | Dos de séparateurs |  | ‘’ |  | 100 | 

## Slide 6
Les matériaux composites bois

## Slide 7
Contexte professionnel :
La région a lancé un projet pour équiper les élèves de supports pour ordinateurs portables, afin d’améliorer les conditions de travail des élèves.
Ces supports doivent être fonctionnels, robustes, esthétiques. Ce projet permet aux élèves de mettre en pratique leurs compétences en menuiserie et en conception technique, tout en contribuant à un besoin concret.
Mise en situation :
Afin de répondre aux besoins de la fête organisée par la mairie vous devez réaliser des dessous de plat en chêne massif.
Soucieux de la durabilité et de l'origine du bois, il souhaite que le menuisier détaille les dates d’abattage des arbres utilisés pour garantir la qualité et la stabilité de l'ouvrage dans le temps.
Dans ce contexte, le menuisier doit faire preuve d’une expertise pointue pour déterminer l’arbre et les parties de la bille qui conviennent le mieux d’utiliser.
Objectif :
Sélectionnez une bille de bois abattue pendant les mois recommandés d’abattage et déterminez les parties utile en menuiserie.
On demande :
De sélectionner les parties d’une bille utile à la menuiserie
De déterminer les dates d’abatage recommandées en fonction de la famille d’arbres
On donne :
Des illustrations sur l’arbre, la bille de bois et les différentes coupes
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : L’arbre

## Slide 8
Les deux grandes familles d’arbres
Il existe deux grandes catégories d'arbres :
Les feuillus et les résineux.
Les feuillus possèdent des feuilles qu'ils perdent généralement à partir automne, on les appelle des arbres à feuilles caduques. Les essences de feuillus comprennent des bois tels que le chêne, le hêtre, le frêne, et le merisier. Ces bois, souvent durs et denses, sont privilégiés en menuiserie pour leur résistance et leur durabilité, ce qui en fait d'excellents choix pour le mobilier, les parquets, et les escaliers.
Les résineux, également appelés conifères, produisent des cônes (les pommes de pin). Ils ont des « feuilles » sous forme d’aiguilles qu'ils conservent toute l'année, ce sont donc des arbres à feuillage persistant. Les principales essences de résineux utilisées en menuiserie incluent le pin, l’épicéa et le sapin. Moins denses que les feuillus, ils sont faciles à travailler et largement employés pour les charpentes, le lambris, les pergolas et d'autres éléments de construction.
Les dates d’abatage
L’abattage des feuillus se fait généralement en automne ou en hiver, lorsque la sève est descendue. Le bois abattu à cette période présente plusieurs avantages : il est moins vulnérable aux attaques d’insectes et de champignons, car la teneur en sucre dans la sève est plus faible, ce qui réduit son attractivité pour les nuisibles. De plus, la teneur en eau est moindre, permettant de réduire les coûts de séchage et de transport.
L’abattage des résineux dépend des conditions d’accessibilité, comme la présence de neige ou la saison des pluies, car ces éléments peuvent affecter le transport dans les forêts de montagne où les résineux sont fréquents. Contrairement aux feuillus, les résineux nécessitent souvent des traitements avec des insecticides ou des fongicides pour résister aux attaques des insectes xylophages (qui se nourrissent de bois) et des champignons lignivores.
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : L’arbre
1/4

## Slide 9
L’Intelligence artificielle contre l’expertise humaine !

## Slide 10
Contexte professionnel :
La région a lancé un projet pour équiper les élèves de supports pour ordinateurs portables, afin d’améliorer les conditions de travail des élèves.
Ces supports doivent être fonctionnels, robustes, esthétiques. Ce projet permet aux élèves de mettre en pratique leurs compétences en menuiserie et en conception technique, tout en contribuant à un besoin concret.
Mise en situation :
Afin de déterminer si les menuisiers sont remplaçable par l’intelligence artificielle, vous participez à une expérience ou des questions sont posées à des I.A pour effectuer des analyses et des études de situations en menuiserie
Objectif :
Sélectionnez une bille de bois abattue pendant les mois recommandés d’abattage et déterminez les parties utile en menuiserie.
On demande :
De répondre a des questions en réalisant des recherches avec l’I.A ou les moteurs de recherche.
On donne :
Des illustrations sur l’arbre, la bille de bois et les différentes coupes
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : L’I.A contre l’E.H

## Slide 11
ChatGPT (OpenIA):
la menuiserie sera impactée par l’intelligence artificielle (IA), mais plutôt comme un outil d’optimisation que comme un remplacement des artisans. […]
L'IA, un allié plutôt qu’un remplaçant
Même avec des avancées, la sensibilité, la créativité et l’adaptabilité d’un artisan menuisier resteront essentielles. L’IA optimisera la productivité, mais ne remplacera pas le savoir-faire et l’expérience nécessaires pour comprendre et travailler le bois.
DeepSeek (High-Flyer):
La menuiserie restera probablement un domaine où le savoir-faire artisanal et la créativité humaine resteront essentiels. L'IA sera plutôt un outil complémentaire pour améliorer l'efficacité et la qualité, plutôt qu'un remplacement total des compétences humaines.
Copilot (Windows) :
Oui, l'intelligence artificielle (IA) devrait avoir un impact significatif sur la menuiserie. Voici quelques raisons principales : (en résumé)
Optimisation de la conception et de la modélisation
Prédiction des pannes et maintenance prédictive
Sécurité et ergonomie
Automatisation des
Gestion des projets et des risques
MyAI (SnapChat) :
La menuiserie, comme beaucoup d'autres métiers, pourrait être impactée par l'intelligence artificielle. Par exemple, des outils automatisés pourraient aider à concevoir des meubles plus rapidement ou à optimiser la production. Ça pourrait aussi permettre de personnaliser les designs selon les goûts des clients. Mais d'un autre côté, il y a toujours un besoin pour le savoir-faire humain, surtout pour des créations uniques ou des réparations délicates. Donc, je pense que l'IA pourrait compléter le travail des menuisiers plutôt que de le remplacer complètement.
Grok (Elon Musk / X) :
[…] il est important de noter que : - La menuiserie artisanale, qui valorise le savoir-faire et l'originalité, continuera probablement à exister parallèlement à ces innovations technologiques. L'IA pourrait même augmenter la valeur de ces compétences en permettant aux artisans de se concentrer sur le travail créatif plutôt que sur les tâches répétitives.
- Les menuisiers devront s'adapter aux nouvelles technologies, ce qui pourrait nécessiter des formations continues pour rester compétitifs. En résumé, bien que l'IA ne remplace pas complètement les menuisiers, elle peut transformer profondément les méthodes de travail, les rendant plus efficaces, sûres et créatives.
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : L’I.A contre l’E.H
1/4
Est-ce que la menuiserie sera impactée par l'intelligence artificielle, et pourquoi ?

## Slide 12
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : L’I.A contre l’E.H
2/4
Goupe A.I
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
Goupe E.H
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

## Slide 13
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : L’I.A contre l’E.H
3/4

## Slide 14
Analyse de Plans et Croquis
📌 Exercice : On donne aux élèves un croquis incomplet (vue en plan, élévation ou perspective) et ils doivent :
Compléter les vues manquantes.
Étude de Cas Matérielle
📌 Exercice : Observer un morceau de bois réel (ou une photo) et répondre :
Quel serait son usage optimal en menuiserie ?
Recherche de Solutions d’Assemblage
📌 Exercice : Pour un meuble donné (ex. une étagère murale ou un tiroir), demander :
Quelles sont les différentes façons de réaliser l’assemblage ?
Quels sont les avantages et inconvénients de chaque méthode ?
Quel choix ferait-il et pourquoi ?
Recherches Historiques et Techniques
📌 Exercice : Proposer une recherche sur des techniques traditionnelles (ex. tenon-mortaise japonais, menuiserie sans vis ni colle, mobilier régional).
D’où vient cette technique ?
Pourquoi était-elle utilisée ?
Est-elle encore pertinente aujourd’hui ?
Problèmes de calcul et de mesure
Exercice : Proposer des problèmes de calcul liés à la menuiserie, comme la conversion d'unités (pouces en centimètres), le calcul de la quantité de bois nécessaire pour un projet, ou l'estimation des pertes de matériau.
Réflexion sur l'ergonomie et la conception
Exercice : Demander aux élèves de concevoir un plan de travail ou un établi en tenant compte de l'ergonomie et de l'efficacité des mouvements.
Identifier les outils de menuiserie
Description: Proposez une liste d'outils de base (scie, rabot, ciseau à bois, etc.) et demandez aux élèves de décrire leur fonction et leur utilisation spécifique.
M. Du Chevreuil
Professeur en génie
industriel bois
Sujet : L’I.A contre l’E.H
4/4

## Slide 15
Critères de notation :
Noms et prénoms de l’élève :
………………………………………………… (TTMA)
Instructions :
Débiter, plaquer et affleurer les portes de l’ouvrage
A Vérifier :
Les portes sont débités et respectent les mesures du caisson
Les portes sont plaqués des deux cotés
La placage n’est pas vif sur les arrêtes du meubles, un chanfrein ou un ponçage a été réalisé
Le placage doit être parfaitement appliqué, sans laisser apparaître de traces de colle, de perforations ou d'écarts sur les arêtes des portes
Les portes sont poncés et prêtent à accueillir la finition
Compétences évaluées :
C3.6 Conduire les opérations de montage et de finition
Sous-compétences :
C3.62 Cadrer, monter et
solidariser les sous-
ensembles
C3.65 Contrôler en cours, en fin
de montage et de finition :
les caractéristiques
fonctionnelles,
dimensionnelles,
géométriques, esthétiques
C3.5 Conduire les opérations de mise en forme et de placage
C3.52 Encoller et/ou insérer les
pièces et les composants
C3.54 Contrôler les
caractéristiques
mécaniques
dimensionnelles,
géométriques et esthétique
Technicien
Menuisier Agenceur
Sujet : fabrication et installation des portes
Critère évalué | Absence | Non maitrisé | Moyennement acquis | satisfaisant | Très satisfaisant
Les portes sont plaquées des deux cotés (4 pts) |  | Non effectué |  |  | effectué
Les portes sont débités aux cotes (4 pts) |  | Décalage de plus de 2 mm | Décalage de 2 mm | Décalage de 1 mm | Aucun décalage
Le placage est parfaitement appliqué. (4 pts) |  | Il y a plus d’une trace de colle, plus d’une arrête n’est pas fermée |  | Il y a une traces de colles ou une arrête n’est pas fermée | Toute les arrêtes sont parfaitement fermées, la surface est propre
La placage n’est pas vif sur les arrêtes du meubles, un chanfrein ou un ponçage a été réalisé (4 pts) |  | Plus de deux arrêtes vives | Deux arrêtes vives | Une arrête vive | Aucune arête vives
Les portes sont poncés et prêtent à accueillir la finition (4 pts) |  | Non effectué |  |  | effectué
Note finale: |  |  |  |  |