## Slide 1
Critères de notation :
Noms et prénoms du binôme :
………………………………………………… (TTMA)
………………………………………………… (TTMA)
Instructions :
Régler la toupie en hauteur et en profondeur afin de réaliser une rainure sur votre ouvrage.
A Vérifier :
Le bouton d’arrêt d’urgence est activé
Les deux guides sont parallèles
L’outils est a plus d’un centimètre des guides
La lumière n’est pas visible lors de l’usinage
La profondeur de la rainure est de 9 millimètres
La rainure commence à 20 millimètres du dos du meuble
Tous les éléments sont serrés avant l’usinage
Compétences évaluées :
C3.3 : Installer et régler les outillages
  Sous-compétences :
    C3.33 : Identifier et utiliser les organes de réglage de la machine.
    C3.35 : Installer et ajuster les outils pour respecter les paramètres d’usinage.
C3.4 : Conduire les opérations d’usinage
  Sous-compétences :
    C3.41 : Mettre en route les mouvements nécessaires à l’opération.
    C3.42 : Réaliser l’usinage des pièces.
    C3.43 : Contrôler la conformité des éléments usinés.
C3.1 : Organiser et mettre en sécurité les postes de travail
  Sous-compétences :
    C3.11 : Identifier et prévenir les risques liés à l’utilisation de la toupie.
    C3.12 : Appliquer les mesures de sécurité nécessaires.
Technicien
Menuisier Agenceur
Sujet : Réglage de la toupie
Critère évalué | Absence | Non maitrisé | Moyennement acquis | satisfaisant | Très satisfaisant
Le bouton d’arrêt d’urgence est activé avant faire les réglage sur la machine (2 pts) |  | Non effectué |  |  | effectué
Les guides sont alignés de manière à garantir un passage linéaire de la pièce (2 pts) |  | Décalage de plus de 2 mm | Décalage de 2 mm | Décalage de 1 mm | Aucun décalage
Le réglage couvre la lumière, limitant l’exposition de l’outil en fonctionnement (4 pts) |  | La lumière laissant passer la pièce | Lumière Visible de plus d’un centimètre | Lumière visible de moins d’un centimètre | Aucune lumière
La profondeur respecte la cote spécifiée, tolérance maximale de ± 0,1 mm. (4 pts) |  | 1 ou plus | 0,6/0,9 | 0,2/0,5 | 0 / 0,1
La distance entre le dos du meuble et la rainure correspond au plan. tolérance maximale de ± 0,1 mm. (4 pts) |  | 1 ou plus | 0,6/0,9 | 0,2/0,5 | 0 / 0,1
Les éléments sont fermement fixés et sécurisés avant le démarrage de la machine. (4 pts) |  | Plus de deux éléments ne sont pas serrés | Deux éléments ne sont pas serrés | Un élément n’est pas serré | Tous les éléments sont serrés
Note finale: |  |  |  |  | 

## Slide 2
Critères de notation :
Noms et prénoms de l’élève :
………………………………………………… (TTMA)
Instructions :
Débiter, plaquer et affleurer les portes de l’ouvrage
A Vérifier :
Les portes sont débités et respectent les mesures du caisson
Les portes sont plaqués des deux cotés
La placage n’est pas vif sur les arrêtes du meubles, un chanfrein ou un ponçage a été réalisé
Le placage doit être parfaitement appliqué, sans laisser apparaître de traces de colle, de perforations ou d'écarts sur les arêtes des portes
Les portes sont poncés et prêtent à accueillir la finition
Compétences évaluées :
C3.6 Conduire les opérations de montage et de finition
Sous-compétences :
C3.62 Cadrer, monter et
solidariser les sous-
ensembles
C3.65 Contrôler en cours, en fin
de montage et de finition :
les caractéristiques
fonctionnelles,
dimensionnelles,
géométriques, esthétiques
C3.5 Conduire les opérations de mise en forme et de placage
C3.52 Encoller et/ou insérer les
pièces et les composants
C3.54 Contrôler les
caractéristiques
mécaniques
dimensionnelles,
géométriques et esthétique
Technicien
Menuisier Agenceur
Sujet : fabrication et installation des portes
Critère évalué | Absence | Non maitrisé | Moyennement acquis | satisfaisant | Très satisfaisant
Les portes sont plaquées des deux cotés (4 pts) |  | Non effectué |  |  | effectué
Les portes sont débités aux cotes (4 pts) |  | Décalage de plus de 2 mm | Décalage de 2 mm | Décalage de 1 mm | Aucun décalage
Le placage est parfaitement appliqué. (4 pts) |  | Il y a plus d’une trace de colle, plus d’une arrête n’est pas fermée |  | Il y a une traces de colles ou une arrête n’est pas fermée | Toute les arrêtes sont parfaitement fermées, la surface est propre
La placage n’est pas vif sur les arrêtes du meubles, un chanfrein ou un ponçage a été réalisé (4 pts) |  | Plus de deux arrêtes vives | Deux arrêtes vives | Une arrête vive | Aucune arête vives
Les portes sont poncés et prêtent à accueillir la finition (4 pts) |  | Non effectué |  |  | effectué
Note finale: |  |  |  |  | 

## Slide 3
Critères de notation :
Noms et prénoms de l’élève :
………………………………………………… (TTMA)
Instructions :
Assembler le meuble en respectant les normes esthétiques et techniques d’un ouvrage de menuiserie
A Vérifier :
L’ouvrage est d’équerre
Les diagonales intérieur du meuble sont égales
Il n’y a pas de trace de serrage sur l’extérieur du meuble (marque de serrage ou une empreinte de serre-joint)
Il n’y a pas d’écart entre les éléments du meuble après collage
Les montants sont à fleur de face des traverses ou les traverses sont légèrement en retrait par rapport au montants (l’aggloméré n’est pas voyant)
Les montants sont à fleur des traverses à l’extérieur de l’ouvrage
Compétences évaluées :
C3.6 Conduire les opérations de montage et de finition
Sous-compétences :
C3.62 Cadrer, monter et
solidariser les sous-
ensembles
C3.65 Contrôler en cours, en fin
de montage et de finition :
les caractéristiques
fonctionnelles,
dimensionnelles,
géométriques, esthétiques
Technicien
Menuisier Agenceur
Sujet : Assemblage de l’ouvrage
Critère évalué | Absence | Non maitrisé | Moyennement acquis | satisfaisant | Très satisfaisant
L’ouvrage est d’équerre (4 pts) |  | Non |  |  | Oui
Les montants sont à fleur des traverses à l’extérieur de l’ouvrage (2 pts) |  | Désaffleur qui laisse apparaitre l’aggloméré |  | Léger désaffleur qui ne laisse pas voir l’aggloméré | A fleur
Les diagonales intérieur du meuble sont égales (4 pts) |  | Il y a une différence de plus de deux millimètres | Il y a une différence de deux millimètres | Il y a une différence d’un millimètres | Les hauteurs sont identiques
Il n’y a pas de trace de serrage à l’extérieur du meuble (2 pts) |  | Il y a plus de deux traces | Il y a deux traces | Il y a une trace (rayure, pression) | Il n’y a aucune trace
Il n’y a pas d’écart entre les éléments du meuble après collage (4 pts) |  | Il y a un écart de plus d’un millimètre | Il y a un écart d’un millimètre |  | Il n’y a pas d’écart
Les montants (face) à fleur des traverses ou les traverses légèrement en retrait au montants (4 pts) |  | l’aggloméré n’est pas voyant à la jointure entre les montants et traverses |  | Les traverses sont légèrement en avant par rapport au montant | Les montants sont à fleur ou les traverses légèrement en retrait.
Note finale: |  |  |  |  | 

## Slide 4
Critères de notation :
Noms et prénoms de l’élève :
………………………………………………… (TTMA)
Instructions :
Rédiger un rapport de stage et effectuer un oral de dix minutes en présentant une réalisation et un chantier
A Vérifier :
Le temps de parole est respecté
L’élève traite de la sécurité sur les machine et pour l’opérateur
L’élève utilise des termes techniques et approprié à l’activité qu’il présente
L’élève explique la manière d’utiliser une machine ou un outils qu’il présente dans son rapport
L’élève explique des termes techniques en utilisés dans son exposé
L’élève propose une modification justifiés de son activité
Compétences évaluées :
C6.12
Exposer et argumenter des solutions de modifications
C6.23
Informer sur la sécurité pour l’utilisation des machines et des matériels à l’atelier et sur chantier
C6.31
Exposer et expliciter la mise en service et le fonctionnement d’appareils et de matériels
C6.32
Exposer et expliciter l’ensemble des
informations et des décisions relatives à la gestion du suivi de l’ajustement, de la
fabrication et de la pose
Technicien
Menuisier Agenceur
Sujet : Oral et rapport d’activité
Critère évalué | Pas de rapport d’activité = 0 | Non maitrisé | Moyennement acquis | satisfaisant | Très satisfaisant
L’oral respecte les 10 minutes (2 pts) |  | Moins de 5 minutes | 5 à 6 minutes | 7 à 8 minutes | 9 à 10 minutes
L’exposé traite de la sécurité sur les machines et pour l’opérateur (2 pts) |  | La sécurité n’est pas mentionné | Il n’y pas une des deux informations |  | Les deux informations sont traitées et claires
Plusieurs termes techniques propres à l’activité présentée sont utilisés (4 pts) |  | L’oral est pauvre en termes techniques | Les termes techniques sont inappropriés |  | Les termes techniques sont employés de manière appropriée.
L’utilisation d’une machine ou d’un outil est détaillé et conforme à l’utilisation en menuiserie (4 pts) |  | Les machines ou les outils ne sont pas cités. | L’utilisation est peu compréhensible |  | Détails et utilisation de machines ou d’outils de menuiserie
Deux termes techniques sont expliqués (4 pts) |  | L’élève ne sait pas expliquer les termes techniques | L’explication est hésitante ou partielle |  | L’explication est claire et compréhensible
L’élève est capable de proposer et d’expliquer une modification (4 pts) |  | Aucune modification n’est proposés | Les modifications proposées ne sont pas justifié ou mal expliquées |  | Les modifications sont justifiées et expliquées
Note finale: |  |  |  |  | 

## Slide 5
Critères de notation :
Noms et prénoms de l’élève :
………………………………………………… (TTMA)
Instructions :
Poser un ouvrage de menuiserie à une hauteur donnée dans une limite de 30 minutes
A Vérifier :
Le meuble est de niveau
Le meuble est à la hauteur souhaité
Les vis sur le tasseau ou bandeau de pose ne traverse pas la matière
La fixation n’a pas affectée
l’ esthétisme du meuble (intérieur /extérieur)
Le temps de pose est respecté
Compétences évaluées :
C4.1 - Organiser et mettre en sécurité la zone d’intervention
Préparer les matériels et outillages adaptés.
C4.2 - Contrôler la conformité des supports et des ouvrages
Vérifier les caractéristiques géométriques et dimensionnelles des supports.
S’assurer de l’aplomb, du niveau et de la géométrie des baies.
C4.3 - Implanter et distribuer les ouvrages
Tracer les axes et niveaux.
C4.4 - Préparer, adapter et ajuster les ouvrages
Régler les niveaux, jeux et alignements.
C4.5 - Conduire les opérations de pose sur chantier
C4.6 - Installer les équipements techniques et les accessoires
Technicien
Menuisier Agenceur
Sujet : Pose d’un ouvrage
Critère évalué | Le meube n’est pas posé | Non maitrisé | Moyennement acquis | satisfaisant | Très satisfaisant
Le meuble est de niveau (4 pts) |  | Moins de 5 minutes | 5 à 6 minutes | 7 à 8 minutes | 9 à 10 minutes
Le meuble est à la hauteur souhaité (4 pts) |  | Décalage de plus d’1 mm | Décalage de 1mm |  | Hauteur souhaitée
Les vis sur le tasseau ou bandeau de pose ne traverse pas la matière (4pts) |  | Une tète de vis est au dessus de la surface | Une vis pénètre dans la matière |  | Les vis sont à fleur
La fixation n’a pas affectée l’esthétisme du meuble (intérieur /extérieur) (4 pts) |  | Les machines ou les outils ne sont pas cités. | L’utilisation est peu compréhensible |  | Détails et utilisation de machines ou d’outils de menuiserie
temps de pose est respecté (4 pts) |  | Le temps n’est pas respecté |  |  | Le temps est respecté
Note finale: |  |  |  |  |