## Slide 1
Définition et représentation 1/2
pied
Traverse haute
Le planning des phases, appelé aussi ordonnancement des phases, est un document qui permet de visualiser les différentes phases nécessaires pour réaliser un ensemble ou un sous ensemble.
L’objectif du planning des phases est d’ordonnancer et de visualiser toutes les phases d’usinage nécessaires à la réalisation d’un ouvrage. Ce planning est représenté sous la forme d’un graphique et est un élément complémentaire des documents techniques comme le plan de l’ouvrage et la feuille de débit.
Repère | Nb. | Désignation | Longueur | Largeur | Epaisseur
101 | 4 | Pieds | 450 | 50 | 25
104 | 2 | Traverse haute | 288 | 50 | 24
Feuille de débit

## Slide 2
Définition et représentation 2/2
Le planning des phases a pour objectif d’organiser le travail à l’atelier, il doit comporté au minimum :
Les éléments à réaliser avec leurs repères (que l’on retrouve dans la feuille de débit
Les différentes phases à réaliser dans un ordre logique d’exécution
Il permet d’avoir une vision globale de la fabrication et d’usiner l’ouvrage de manière rationnelle.
Pour le réaliser, on utilise des abréviations qui ne sont ni normalisées, ni conventionnelles.
Non normalisées : Cela veut dire qu'il n'existe pas de règle officielle ou de standard reconnu pour ces abréviations dans le domaine de la menuiserie. Elles ne sont pas établies par une organisation ou une autorité spécifique.
Non conventionnelles : Cela indique que ces abréviations ne sont pas couramment acceptées ou utilisées de manière uniforme par les professionnels de la menuiserie. Elles peuvent varier d'une personne à l'autre, d'une entreprise à l'autre, ou même d'un projet à l'autre.
Usinage | Abréviation
Tronçonnage | TRO
Délignage | DEL
Rabotage | RAB
Corroyage | COR
Rainurage | RAI
Profilage | PRO
Tenonnage | TEN
Mortaisage | MOR
Perçage | PER
Ponçage | PON
Montage | MON
Finition | FIN
Traçage | TRA
Exemple d’abréviation
Exemple de planning des phases
Elément | Opérations
101 | 
102 | 
COR
TRA
TRO
MOR
…
COR
TRA
TEN
PRO
…
MON
Dans ce planning, on relie les éléments en fonction de la suite chronologique des opérations à effectuer et en fonction des éléments usinés en même temps (exemple du montage).

## Slide 3
Exercice : Le planning des phases
Elément | Opérations
…… | 
…… | 
…… | 
planning des phases à remplir
A l’aide des images du plan, des abréviations données dans le cours et de vos connaissances, remplir le planning des phases en bas de page pour les éléments 101,102 et 104 :
Nom :………………….. Prénom : ………………….. Classe : …………..
104

## Slide 4
Evaluation : Le planning des phases
Elément | Opérations
…… | 
…… | 
…… | 
planning des phases à remplir
A l’aide des images du plan, des abréviations données dans le cours et de vos connaissances, remplir le planning des phases en bas de page pour les éléments 101,102 et 104 :
Nom :………………….. Prénom : ………………….. Classe : …………..
Critère d’évaluation : | 
Les opérations sont ordonnées de manière cohérente 1 point par opérations mal ordonnées | 
Les opérations correspondent à l’élément 1 point par opérations erronées (que l’élément n’a pas besoin) | 
Les opérations sont ordonnés par un trait ou liés à une opération 0,5 point pour les opérations non reliées | 
Les éléments sont indiqués 1 point par élément non indiqué | 
101
104
102